Средние кейсы

## Описание

Ударопрочные, водонепроницаемые, пылезащищенные и устойчивые к химическому воздействию кейсы, обеспечат абсолютную защиту Вашего оборудования. Легкий профилированный корпус из вспененной сополимерной синтетической смолы устойчив к ударам и всегда выглядит «почти как новый».

Все кейсы поставляются с поропластом высокой плотности, имеющим адаптивную сквозную насечку, которая позволяет легко произвести укладку оборудования в поропласт, или с мягкими модульными перегородками (кроме #1470 и #1490), легко изменяющимися под конкретные размеры. Модели #1470 и #1490 могут быть укомплектованы мягким футурированным дном для укладки переносных компьютеров и аксессуаров к ним. При этом обеспечивается максимальная защита даже самого чувствительного оборудования.

Кейсы имеют атмосферный клапан для быстрого выравнивания давления в кейсе с атмосферным, что особенно важно после поездок на самолете или подъеме в горы, и снабжены персональной табличкой, на которой можно выгравировать необходимую для Вас информацию (Ф.И.О., адрес и т.д.).

За исключением моделей #1470 и #1490 кейсы кодифицированы в вооруженных силах НАТО. Все кейсы отвечают следующим стандартам:

Военный стандарт: MIL C-4150J

Стандарт защищенности: IP (IP-67)

Стандарт Ассоциации воздушного транспорта ATA

Соответствуют Российским стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Все кейсы имеют БЕЗУСЛОВНУЮ ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА

## Спецификация

| Кейс | Вес с поропластом, кг | Вес без поропласта, кг | Температура, оС | Плавучесть, кг max | Внутренние размеры, см | Внешние размеры, см | Глубина, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | крышки | кейса |
| 1450 | 2,90 | 2,50 | -23 | 99 | 11,3 | 37,6 | 26,3 | 15,2 | 40,6 | 33,0 | 17,4 | 4,4 | 10,8 |
| 1470 | 1,95 | 1,72 | -23 | 99 | 9,07 | 40 | 26,8 | 9,5 | 42,4 | 33,2 | 11,1 | 3,5 | 6,0 |
| 1490 | 2,72 | 2,27 | -23 | 99 | 9,07 | 45,4 | 29,2 | 10,5 | 49,4 | 35,4 | 11,9 | 3,8 | 6,6 |
| 1500 | 3,20 | 2,90 | -23 | 99 | 18,1 | 43,2 | 29 | 15,5 | 47,0 | 35,7 | 17,6 | 4,6 | 11,0 |
| 1520 | 3,90 | 3,60 | -23 | 99 | 18,1 | 45,4 | 32,4 | 17,1 | 48,6 | 39,2 | 19,2 | 4,6 | 12,5 |